## Slide 1
基于 MIPSFpga 的操作系统
—— 模块化设计与实现
小组成员（按学号顺序）：
  09019
  09019
指导老师：杨全胜老师

## Slide 2
XXX：
硬件搭建、编译 + 调试
XXX：
硬件控制 + 驱动、boot loader、meltdown 探索
XXX：
异常处理模块、meltdown 探索
XXX：
存储管理模块、meltdown 探索
分工情况
Task Assignment
XXX：
进程管理模块、编译 + 调试
软
硬

## Slide 3
硬件搭建：MIPS 软核的扩展
Hardware in Vivado
MIPS CPU：
  配置时钟信号（50Hz）
  总线协议转换（AHB-Lite → AXI）
配置存储系统：
  128KB BRAM（存放 boot loader）
  128MB DDR3 SDRAM（内存）
配置外部设备：
  2 个 16 位定时/计数器；
  16 位 7 段数码管控制器；
  24 位 LED 输出；
  16 位拨码开关输入；
  蜂鸣器；
  SD 卡；
  串行接口 UART；
  VGA 显示屏。

## Slide 4
设备驱动：OS 与硬件设备的接口
Drivers for Hardware Devices of OS
拨码开关、按钮：通过读设备地址，获取设备状态
LED 灯、七段数码管：通过读 / 写设备地址，获取 / 设置设备状态
蜂鸣器：通过写设备地址，输出 do re mi fa so la xi 七个音高
计时器：设置计时器中断间隔，获取计时器计数值
串口 I/O（UART）：
  通过读写串口寄存器，实现了 OS 与 PuTTY 的交互
  基于串口驱动，实现了简单的 printf 函数，可向命令行打印信息
VGA 显示屏：显示屏可同步 PuTTY 窗口的输出
（框架代码已给出）磁盘 I/O 、SD 卡的驱动

## Slide 5
Boot Loader：硬件初始化 & load ELF
Boot Loader: Initialization of Hardware & Load ELF File
初始化 CP0 寄存器组：初始化 status、cause、config 等寄存器。
初始化 TLB：为避免“TLB Shutdown”，给每个 entry 赋不同的虚拟地址。
初始化 cache：通过修改 tag 为全零，将所有 cache tag 置为 invalid。
初始化 GPRs：全部置零即可。
loader：解析 elf 文件，加载 OS 内核的程序段到相应的地址中。

## Slide 6
异常处理：处理前后流程 & 具体处理算法
Exception Handling: Before and After Stuff & Specific Handling Method
异常处理入口：
  根据 CP0 寄存器内容，识别异常类型，并跳转至相应处理函数
上下文保存 / 恢复：
  向内核栈或 cur_tf 中保存当前所有寄存器的数据，并正确从内核栈中将数据恢复到寄存器
异常处理的恢复：
  正确找到返回地址并跳转
异常处理 | 时钟中断：正确保存上下文，并调度新进程开始执行
异常处理 | 系统调用：获取系统调用识别号，跳转至正确的处理函数，并存储返回结果
异常处理 | 地址越界：如果用户访问内核空间，释放当前进程，并调度新进程开始执行
异常处理 | TLB 缺失：正确查找物理页号，并正确填写相关的 CP0 寄存器，最后正确调用命令充填 TLB

## Slide 7
存储管理：页式内存管理 & TLB 管理
Storage Management: Page Storage Management & TLB Management
对于 OS 启动阶段，实现对 TLB 内容和页表的初始化、内核数据结构的内存分配、内核代码装载。
对于用户地址空间，采用简单的页式内存体系，具有二级页表结构。
通过维护可用页的链表，实现快速分配所需数量的页。
允许设置对齐大小，加快内存访问。
使用 TLB 随机替换策略，并实现 TLB 异常的处理程序。
允许在进程之间开辟共享内存。
简单起见，暂时不允许将页面交换到外部存储上。

## Slide 8
进程管理：创建 / 释放、调度、设备管理
Process Management: Create / Allocate / Release & Resource Management
进程初始化：对于 OS 启动阶段，实现进程控制块（PCB）数组的内存分配，并进行进程相关参数的初始化。
进程创建：
  从 env_free_list 链表中取一个空闲进程，进行页表初始化、PCB 赋值等操作；
  读取进程希望执行的 ELF 文件，并设置其运行的起始 PC 地址；
  最后，将进程加入等待队列。
进程调度：当进程因时钟中断或运行完毕让出控制权时，根据进程调度算法，选择下一进程，并做好上下文的切换工作。
进程释放：对于已执行完毕的进程，释放它所占用的程序地址空间。
线程创建：类似于进程创建，但需要与当前运行的进程设定一些共享资源，如页表。
设备管理：银行家算法模拟。

## Slide 9
本组设计特色：软硬件拓展 & 探索性工作
Exception Handling: Before and After Stuff & Specific Handling Method
进程调度：使用 MLFQ（多级反馈队列）作为进程调度算法。
硬件拓展：实现了 VGA 显示屏的 verilog 控制器 + OS 驱动。
探索工作 | Meltdown 攻击：
  调研：调研了 Meltdown 攻击的现有工作；
  方案制定：提出了在 Minisys 实验箱上开展 Meltdown 攻击的方案；
  代码编写：基于我们设计的 OS，编写开展 Meltdown 攻击的代码。
Notes: 1. 如果老师不问 meltdown 测的怎么样，就不主动说 因为没有 cache 所以没做。
2. 如果老师问了，告诉他 因为我们突然发现没有 cache，拓展 cache 是可行的 不过太难了。
所以，本来打算 15 16 周测 meltdown 的，但现在感觉来不及加 cache + 测 meltdown，就直接提前验收了。

## Slide 10
感谢老师的建议与指正！
Thanks For Your Advice And Opinion!